## Slide 1
项目6 · Agent for Kernel
4090 能飞
Qwen3.8-27B W4A16 单卡 RTX 4090 推理引擎
一张卡、4.6 GiB 余量，从零实现 64 层混合架构；16K 首 token 从 27 分钟到 34 秒
架构
48 GDN + 16 全注意力，共 64 层
量化
compressed-tensors W4A16 group-32 asymmetric
硬件
单张 RTX 4090 (SM89, 24 GiB)，TP=PP=DP=1
提交
commit 06993a2d2642c6f7177b57493b797d5d537e4d64
团队
程仁龙（负责人）· 王天民
命名说明
商品名 Qwen3.8；checkpoint 内 HF 架构为 qwen3_5，代码模块因此名为 qwen35
汇报主线
① 取得文本 eligibility：协议 12/12、公开功能 6/6、200 请求 soak 100%、7 个性能 cell 全部有效
② 用可回滚的配对实验做性能工程：九项接受、八项拒绝，TTFT 约 47 倍、TPOT 约 2 倍
③ 交付双 bonus：多模态图文链路（探针 4/4、文本数值零变化）+ C4 四路并发（官方校准全门通过，goodput 23.5 tok/s）
④ 评测边界：无平台批准的 scorer 产物，不声称任何评分结论
所有数据均来自实测记录（随附证据档案与 REPORT.md），无估算值

## Slide 2
RESULTS
成果总览
47×
TTFT 提升
1K：78.09 s → 1.63 s
2.0×
TPOT 提升
1K：133.7 ms → 66.5 ms
7/7
性能 cell 有效
success 5/5，最差 CV 8.1%
100%
200 请求 soak
五项 reliability 全为真
七个基础 cell：优化前 → 优化后
cell
优化前
优化后
倍数
TTFT 1K
78.09 s
1.63 s
47.9×
TTFT 2K
159.19 s
3.31 s
48.1×
TTFT 4K
320.40 s
7.01 s
45.7×
TTFT 8K
676.52 s
14.81 s
45.7×
TTFT 16K
1635.15 s
34.58 s
47.3×
TPOT 1K
133.7 ms
66.5 ms
2.01×
TPOT 8K
153.4 ms
67.3 ms
2.28×
correctness 与稳定性门禁
— 协议 gate 12/12 7 个负控全部 HTTP 400 + JSON error
— 公开功能 6/6 精确 含三个 8K longdoc，EOS 提前终止正常
— 200 请求混合 soak 100% 无 OOM / NaN / fallback / Xid
— proxy hidden 11/12 达到资格线（非官方代理集，已标注）
— 多模态 + C4 双 bonus 图文探针 4/4；C4 官方校准全门通过
— 峰值显存 文本 19958 / 多模态 20914，上限 24564 MiB
口径遵循合同：warmup 1 次 + 测 5 次取中位数，TTFT/TPOT 的 CV 均 ≤ 10%

## Slide 3
SCOPE
任务边界与合同约束
starter 仓库没有 Qwen3.8、没有 W4A16、没有 GDN、也没有 HTTP/SSE —— 本项目是从零建立的 vertical slice，而非在既有模块上接线。
模型结构要点
— 64 层混合主干每四层三个 GDN（线性注意力）+ 一个全注意力，两类层请求状态互不相同
— GDN 层16 key / 48 value head、head_dim 128，因果卷积 ring buffer + FP32 递归态
— 全注意力层24 Q / 4 KV head、head_dim 256，输出门控 + partial RoPE 仅前 64 维
— 逐模块混合量化MLP 与投影为 packed W4，in_proj 与 conv/norm 为 BF16
合同硬约束
— 单卡固定禁止其他 GPU、CPU、vLLM、Transformers 作为服务 fallback
— 不改评测件evaluation/ 下合同、生成器、scorer 一律不动
— 不硬编码不按 case ID、公开 token 或已知答案特判
— health 必须真实capability 未经验证前一律 fail closed
分层原则：模型知道层序、状态与融合决策；CUDA backend 只暴露设备管理与单 kernel/单库调用

## Slide 4
CORRECTNESS · RELIABILITY
第一层：取得文本 eligibility
eligibility 是硬门：任一 reliability boolean 为假会直接令 eligible=false，不是从 10 分里扣分。因此先把门禁全部打绿，再谈性能。
门禁项
要求
实测结果
协议 gate
malformed 400 + 6 负控 400
12/12 通过
公开功能
6/6 normalized exact
6/6 精确
隐藏功能
≥ 11/12
proxy 11/12
请求成功率
≥ 99%（目标 100%）
200/200 = 100%
五项 boolean
全部为真
全部为真
性能 cell
success 5/5、CV ≤ 10%
7/7 有效
关键缺陷：客户端断连导致容量泄漏
— 现象 客户端在 8K 请求中断连后，服务连续 653 s 返回 503，而 /health 始终 200
— 根因 prefill 完成前无响应字节可写，HTTP 层无法从写失败感知断连，取消信号无处生效
— 修复 socket EOF 监视 + prefill 块边界检查取消，中止映射为 Cancelled 而非服务故障
— 结果 恢复时间 653 s → 4.86 s；新增 3 个回归测试，修复前失败、修复后通过
无平台批准的 trajectory reference，故 trajectory 标记 unverified，且未使用自捕获自评分

## Slide 5
PERFORMANCE
第二层：性能工程的实际路径
十七次单变量配对实验，九项接受、八项拒绝。每项接受的改动都带一个 =0 回滚开关，并以位相等或有界漂移的测试守护。
接受的改动
定位到的问题
端到端效果
release 构建
host 侧解释开销
TPOT −18.3%
关闭调试采集
每 token 写盘与 stderr
TPOT −3.8%
W4 prefill 改 dequant+GEMM
每行重读整个权重矩阵
TTFT −74.3%
packed W4 GEMV
128 B 事务只用 16 B
TPOT −35.4%
dequant scratch 池化
178 MB cudaMalloc 耗 3.2 ms
TTFT 1K −65%
prefill 块 64 → 512
每块重复 dequant
TTFT 1K −69%
attention 批量化 + 行协作 softmax
每线程重复扫描整行
16K TTFT −92%
被拒绝的八项（负结果）
· deferred GDN 状态检查：零收益
· warp-per-output GEMV：−1.8%（噪声内）
· uint4 向量化加载：慢 26%
· 4 累加器数组：慢 17%（local memory 溢出）
· 展开 + FMA 融合：慢 1.3%
· Marlin 位技巧 SIMD：慢 54%
· per-group 查表：设计阶段否决
· chunk 512 初判保守：显存复核后采纳
接受条件：correctness 不降、CV ≤ 10%、端到端收益超过噪声；只有 kernel 变快而端到端无收益一律拒绝

## Slide 6
DEEP DIVE 1
核心发现：16K 的瓶颈是 softmax 的 512 倍冗余扫描
for (c = 0; c < valid_cols; c++) // 这一行被 block 内每个线程各执行一遍
256 个线程做完全相同的全行扫描，再乘以每行 ceil(cols/256) 个 block —— 每行被完整扫描 512 次，而正确做法只需两遍分区扫描。
定位过程（三次假设修正）
— ① 单层模型仅解释 124 s / 408.7 s → 改用逐块递增 kv 的阶梯测量，单个 attention 层 25.05 s，16 层约 400 s
— ② 假设 GEMM 形状退化 → 重排后 M 从 6 变 512，仅降至 23.59 s，非主因
— ③ 假设输出 stride 问题 → 微基准显示 GEMM 仅 5.7 µs，与 stride 无关
— ④ 定位测量口径错误 → 此前用 kv_offset=0 测 softmax（平均仅 256 列），按真实 15872 列换算得 2234 ms，与实测 2082 ms 吻合
修复效果（双卡双副本验证）
测量项
修复前
修复后
倍数
attention 阶梯（单层）
23.06 s
0.659 s
35.0×
单次 sdpa（kv=16384）
2053.7 ms
13.7 ms
150×
服务 TTFT 8K
64.1 s
17.8 s
3.6×
服务 TTFT 16K
408.7 s
31.9 s
12.8×
改为一个 block 负责一行、256 线程分工 + shared memory 归约；每个线程只重写自己读过的元素，因而原地安全。max 归约与顺序无关，指数求和改为分区树形，属于已接受的同类 FP32 重结合。
公开功能 6/6 在修复后重新验证仍全部精确通过

## Slide 7
DEEP DIVE 2
核心发现：两个“非计算”瓶颈
① prefill 的 W4 投影退化成 M 个 GEMV
blockIdx.x = row * out_features + out
每个 block 各自重读所需权重行 ⇒ M 行 prefill 把整个权重矩阵搬运 M 次
— 证据 prefill 每 token 76 ms，decode 105 ms；64-token block 只比单步 decode 慢 46 倍却做了 64 倍的工作，批处理效率仅 1.03 倍
— 修复 大 M 时先 dequant 到 BF16 scratch 再交 tensor core GEMM，decode 保持 GEMV；解压逐位精确（assert_eq! 全量断言）
— 效果 1K TTFT 77.33 s → 19.87 s，公开功能仍 6/6
② 80% 的 prefill 花在 cudaMalloc
微基准（单层归因）
耗时
GDN 层整体 prefill
16.7 ms
其中 norm + out_proj + MLP
11.4 ms
cudaMalloc+free 178 MB
3.22 ms
cudaMalloc+free 4 B
3.7 µs
单个 MLP 投影（含分配）
3.92 ms
178 MB 的 dequant scratch 分配+释放要 3.22 ms，占一次完整 MLP 投影的 82%。每个 GDN 层每块有 7 次 W4 投影，各自新分配一次 —— 约 80% 的 prefill 时间是显存页表操作，不是算术。
改为按尺寸类复用的 scratch 池后：GDN 层 prefill 16.7 → 5.6 ms，1K TTFT 5.76 s → 2.38 s，且 frozen 输出逐位不变。
两处根因都不是“kernel 算得慢”，而是访存与内存管理的结构问题 —— 靠实测归因才暴露

## Slide 8
METHOD
实验方法与结论可信度保障
1. 四卡并行实验
GPU1 只跑正式服务 A/B（带全局 flock），GPU0 做 profile 归因，GPU2/3 跑测试分片。一次验证周期从串行 35 s 降到 12 s；三种 chunk 配置的扫描一次 11 s 完成。
2. 微基准矩阵做成本归因
为 W4 GEMV 构造三个诊断变体（只读权重 / 去 dequant / 完整），一次并行得到「访存 41% + 乘加 21% + dequant 算术 39%」的分解，并证明访存已达峰值 81%——瓶颈定位由测量给出，不依赖推测。
3. 先证明位相等，再写 kernel
Marlin 位技巧动工前先穷举验证：0x4300|q 恰为 128+q、BF16 减法精确、乘积 ≤13 位有效可被 FP32 精确保存 ⇒ 与生产路径必然位相等。正确性由数学保证而非事后调容差。
4. 对低于 5% 的结论强制双卡双副本复测
一次三卡测量曾显示 4% 收益，双副本复测得 baseline 923/901 µs、候选 934/913 µs —— 卡间差异 2.4% 大于候选效应，实际慢 1.3%。该协议排除了一次假阳性。
开发期共有三次假设被实测推翻，均记录于 REPORT.md，作为后续决策依据

## Slide 9
TRADE-OFFS
取舍：correctness / 性能 / 稳定性 / 显存
轨迹软目标 ⇄ TTFT
W4 GEMM 与 packed GEMV 改变累加顺序，冻结轨迹前缀在 28 / 23 / 76 token 间变动。机制唯一：oracle 自身在第 23、28、76 步的 top1/top2 margin 恰为 0，任何容差都无法修。轨迹阈值为 0 且公开功能始终 6/6，故以 5 分软目标换 35 分主轴。
NaN 防护 ⇄ 速度
曾把逐 op 有限性检查批量化为每 token 一次（去掉约 200 次同步）。实测零收益，于是保留更严格的逐 op 检查 —— 更安全的选项恰好也是免费的。
显存 ⇄ prefill 吞吐
prefill 块 64 → 512 使 attention score workspace 从 192 MB 涨到 1536 MB，scratch 池另占约 460 MB。两者都经 request_state_bytes 计入 admission，配置过大时启动即 fail closed 而非请求中途 OOM。峰值 19958 / 24564 MiB。
稳定性：不做交换
每项改动接受前都需通过协议 12/12、公开功能 6/6 与干净 soak；两个在隔离测试中更快的候选因端到端无收益而被拒。没有任何改动只凭 kernel 数字被接受。
显存账本也决定了 bonus 边界：长上下文 65536 需 4923 MiB 而仅余 4606 MiB，131072 则无论如何不可能

## Slide 10
LIMITS
已知限制与评测边界
以下各项均已完整写入 REPORT.md。
不作声称的结论
— 无正式 scorer 产物 评分需平台批准的 trajectory reference，本机不存在；未以自捕获方式自评分
— 因此不声称 eligible、trajectory 得分、基础分或多模态得分
— no_xid 为间接证据 dmesg 无读取权限，以服务日志零 CUDA 错误 + GPU 计数稳定佐证，已标注为间接
— hidden 用自建代理集 官方 hidden 集不可得，11/12 来自独立种子代理集
— 图片套件不在本机 public 4/4 属平台运行项；自建探针非官方公开集
性能与 bonus 的边界
— 与合同标尺的距离 prefill 距算术下限约 4.8 倍，decode 距带宽下限约 3.3 倍；动态分按同轮最优参考计分
— decode 达局部最优 五次微优化实测均无效，反汇编证明 M=1 GEMV 受延迟限制；突破需 M≥8 的融合 dequant-MMA
— 长上下文受显存限制 65536 需 4923 MiB、可用 4606 MiB；131072 不可行
— C8 与 MTP 未交付 C4 已交付；C8 需 4.1 GiB 超出预算，共享 scratch 的改造路径已量化但未实现
八项被拒实验均保留数据与根因分析，作为负结果证据记录于 REPORT.md

## Slide 11
BONUS
多模态 bonus：完整交付
完整 vision 路径 + POST /v1/chat/completions 已接入服务；APXINF_ENABLE_MULTIMODAL=1 单开关启用，默认文本配置行为与数值零变化。
正确性验证（逐阶段）
— 预处理位相等 PNG 解码 + patchify 与 HF processor 逐位一致（1,204,224 个 f32 零差异）
— prompt token 级精确 模板渲染 + tokenize 与 Qwen3VLProcessor 在全部探针上一致
— vision 塔对齐 oracle 27 块 BF16 对 FP32 golden 漂移 1.2–8%，merged 嵌入余弦 0.99972
— 新 kernel 位相等回归 宽 head_dim SDPA 在 64 处与旧 kernel 逐位一致；merger 采用 erf-GELU，经 HF 源码核实
端到端实测结果
— 自建图片探针 4/4 精确 "382" / "red" / "12" / "5"，单请求端到端 1–2 s
— 文本门禁复验通过 协议 12/12、公开功能 6/6、图文混合 soak 36/36
— 文本数值零变化 冻结 128-token 输出与文本配置逐字节一致
— 显存过账 vision 塔约 956 MiB 常驻，chunk 自动降为 256，峰值 20914 / 24564 MiB
得分口径说明
官方图片套件不在本机，「public 4/4」属平台运行项；自建探针与合同同构同格式但非官方公开集，因此不声称多模态得分。能力关闭时按合同 fail closed（HTTP 400 + unsupported_capability，并修复了此前返回 404 的不合规行为）。
回滚 = 取消 APXINF_ENABLE_MULTIMODAL 单开关；文本 layer-1/layer-2 全部性能数字均在无该开关的配置下测得，不受影响

## Slide 12
BONUS
多请求 bonus：C4 四路并发交付
批式 protocol runtime 仅在 APXINF_Q35_MAX_CONCURRENCY>1 时启用，默认单请求路径零改动；官方 evaluator 校准 run 全部效度门通过。
实现要点
— 批式调度 admission 4 permits + 单 batch worker，每轮一步批式 decode；两阶段交付消除 permit 释放竞态
— 批式 kernel 位相等 GDN conv/recurrent、partial RoPE 批式版与串行路径逐字节一致（真实权重回归断言）
— prefix cache + 会话回收池 相同 prompt 从模板 fork 约 2 ms；流序分配把冷 fork 从 330 ms 降到个位数 ms
— 单请求零回归 TPOT 在冻结基线带内，输出字节不变；batch=1 自动回退串行路径
官方校准结果（multi-c4-text-perf-1024）
指标
实测
门槛
success / correctness
1.0 / 1.0
= 1.0
Jain 公平性
0.9993
>= 0.95
p95 TTFT
1.789 s
<= 2.496 s
p95 TPOT
173.9 ms
<= 186.9 ms
goodput
23.53 tok/s
计分指标
no_fallback / 健康
true
必须为真
C8 未交付原因
受限于显存而非调度：8 份完整请求态需 4.1 GiB，超出 2.36 GiB 的 admission 预算；共享 GDN scratch 后每份可降至约 295 MiB、可满足入场条件，但该改造未实现，因此不声称 C8。调度器、admission 与批式 kernel 均已按并发数参数化。
回滚 = 不设 APXINF_Q35_MAX_CONCURRENCY（或 =1）即恢复精确的冻结单请求 runtime；并发同批 32 请求全部 200，无 503

## Slide 13
REPRODUCIBILITY
可复现性与提交材料
# 提交 commit（验收以此为准）
06993a2d2642c6f7177b57493b797d5d537e4d64 branch: integrate/member2
python3 benchmarks/qwen38_4090/evaluation/test.py check # → assignment checks passed
cargo build --release --features cuda-no-nvtx --locked --bin apxinf
target/release/apxinf serve --model <ckpt> --revision 63768c10... --gpu-uuid GPU-343bc895...
APXINF_ENABLE_MULTIMODAL=1 target/release/apxinf serve ... # 多模态配置（可选，单开关）
APXINF_Q35_MAX_CONCURRENCY=4 ... serve ... --queue-capacity 4 # C4 并发配置（可选，单开关）
提交材料对应关系
— 设计变化与执行阶段 REPORT.md 按第一层/第二层分节，逐项记录
— test.py check / run check 已通过并留存日志；run 因缺平台参照件无法产出评分件，等价负载已直测
— 负控制与回归测试 7 个协议负控、3 个断连故障注入、9 组数值回归
— 取舍与限制 REPORT.md 专设 Trade-offs 与 Limits 两节
回滚能力
— 每项优化独立可关 APXINF_Q35_W4_PREFILL_GEMM / W4_PACKED_GEMV / BATCHED_SDPA / SCRATCH_POOL / PREFILL_CHUNK / ROWWISE_SOFTMAX
— bonus 均单开关 APXINF_ENABLE_MULTIMODAL 与 APXINF_Q35_MAX_CONCURRENCY 都不设时，行为即纯文本单请求提交件
— 被拒候选保留在树中 默认关闭并附回归测试，作为负结果证据
— 回滚点 47ec280d2f88e8daf87750c0957e596e3a5390c1（集成前 HEAD）
— 清洁性 cargo fmt --check、cargo check --workspace --locked、git diff --check 全绿
未提交模型权重、凭据、机器地址或未公开评测数据；submission.json 的图片字段未手工填写

## Slide 14
TEAM
分工说明
两人团队，分工依据 git 提交记录。
程仁龙（负责人）
— 模型与 kernel Qwen3.8 config / loader / weights，48 层 GDN 与 16 层全注意力 CUDA 实现，W4A16 解包与 GEMM / GEMV kernel
— 服务与协议 HTTP / SSE、七项负控、admission、断连取消与故障恢复，/v1/chat/completions 图文入口
— 正确性验证 离线 oracle（文本 + vision）、hidden 代理集、逐层对拍与位相等断言
— 性能工程 十七次单变量配对实验、显存账本、四卡并行验证方法
— 双 bonus 与集成 vision 塔 CUDA 移植、C4 批式调度与批式 kernel、REPORT.md、最终集成与提交
王天民
— 离线 benchmark 脚手架 shape inventory 与 experiment validator 脚本
— campaign 资料 manifest 与 README
— 协作记录 交接文档
原计划的多人并行安排实际为单人串行推进；GPU 带锁队列与单卡正式重放的纪律全程执行

## Slide 15
为什么叫「4090 能飞」
让它飞起来的不是更强的硬件，是看清了瓶颈的真实位置。
三个最大的瓶颈都不在算术里：softmax 每个线程重复扫描整行、W4 投影每行重读整个权重矩阵、80% 的 prefill 耗在 cudaMalloc。未更换硬件与算法，通过正确的测量归因逐一消除结构性瓶颈 —— TTFT 约 47 倍、TPOT 约 2 倍，correctness 与稳定性全程未退让。
最大的单点收益
行协作 softmax：16K attention 单层 23.06 s → 0.659 s
最有价值的负结果
Marlin 位技巧在 M=1 GEMV 慢 54%，反汇编级根因
最关键的方法
低于 5% 的结论必须双卡双副本复测
commit 06993a2d2642c6f7177b57493b797d5d537e4d64 · branch integrate/member2